Waga AP1 CAS 								www.WagiSklepowe.pl

Standardowy protokół transmisji:

- Prędkość transmisji (Transmission speed) = 9600.

- Ilość bitów danych (Data bits) = 8.

- Bity stopu (Stop bits) = 1.

- Parzystość (Parity)  - Brak (None).

- Format danych (Data format) = ASCII.

- Definicje komend (Command definition) :

# "ENQ" = 05h

"ACK" = 06h

"NAK" = 15h

# "SOH" = 01h

"STX" = 02h

"ETX" = 03h

"EOT" = 04h

"DC1" = 11h

"DC2" = 12h

"DC3" = 13h

# "DC4" = 14h

PROTOKÓŁ :

| No | Komenda z PC / PC sends / | Odpowiedź z wagi / Scale sends / | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENQ |  | Zapytanie o gotowość wysłania danych przez wagę. / Inquiry about ready send data state / |
| 2 |  | ACK | Waga odpowiada "ACK" = YES lub "NAK" = NO ....– w tej sytuacji komputer powtarza wywołanie ENQ / Scale answers "ACK" = YES or "NAK" = NO – in the situation PC repeats "ENQ" / |
| 3 | DC1 |  |  |
| 4 |  | Ramka danych / Data frame / | Waga przesyła dane tylko z wynikiem ważenia / Scale sends only weight data / |

Lub:

| No | PC sends | Scale sends | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENQ |  | Zapytanie o gotowość wysłania danych przez wagę. / Inquiry about ready send data state / |
| 2 |  | ACK | Waga odpowiada "ACK" = YES lub "NAK" = NO ....– w tej sytuacji komputer powtarza wywołanie ENQ / Scale answers "ACK" = YES or "NAK" = NO – in the situation PC repeats "ENQ" / |
| 3 | DC2 |  |  |
| 4 |  | Ramka danych / Data frame / | Waga przesyła dane z wynikiem ważenia, ceną jednostkową i należnością / Scale sends weight, unit price and total price data / |

Ramka danych jest następująca:

/ Data frame is as follows : /

| No | Scale sends | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | STX | Start of data frame |
| 2, n+1 | In turn: D1, ..., Dn | Next bytes (ASCII characters) data frame |
| n+2 | BCC | BCC = xor (logic sum) bytes from No. 2 to No. n+1 |
| n+3 | ETX | End of data frame |

Ramka danych dla ważenia (RD1) :

/ Data frame for weight (RD1) : /

| Byte | Byte meaning | OPIS |
| --- | --- | --- |
| D1 | STA | Sign "S" – for weight indication stabilized since 500 ms. Sign "U" for non yet weight indication stabilized |
| D2 | SIGN | Sign " " (Space) for weight equal or above “zero” Sign "-" for weight below “zero” |
| D3..D8 | In turn: C4, C3, KD, C2, C1, C0 | C4..C0 ASCII digits for weight (C0 – least significant digit) KD = "." – decimal dot sign (format: 99.999 kg) |
| D9, D10 | UN | Signs "kg" (D9 = "k" , D10 = "g") |

Ramka danych dla należności (RD2) i ceny jednostkowej (RD3) :

/ Data frame for total price (RD2) and unit price (RD3) :  /

| Byte | Byte meaning | OPIS |
| --- | --- | --- |
| D1..D8 | C6, C5, C4, C3, C2, KD, C1, C0 | C6..C0 ASCII digits for total price (or unit price) (C0 – least significant digit) |

Ramka danych dla komendy “DC1”  (Data frame for command "DC1")

| No. | Scale sends | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | SOH | Start transmisji / Start of transmission / |
| 2 | Weight frame RD1 | Masa na wadze / Weight at the scale / |
| 3 | EOT | Koniec transmisji / End of transmission / |

Ramka danych dla komendy “DC2”  (Data frame for command  "DC2")

| No. | Scale sends | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | SOH | Start transmisji / Start of transmission / |
| 2 | Ramka danych z należnością Total price data frame RD2 | Należność liczona w wadze Total price calculated at the scale |
| 3 | Ramka danych z masą Weight data frame RD1 | Masa na wadze / Weight at the scale / |
| 4 | Ramka danych z ceną jednostkową Unit price data frame RD3 | Cena jednostkowa wprowadzona z klawiatury Unit price typed in from scale keypad |
| 5 | EOT | Koniec transmisji / End of transmission / |

In weight, unit price and total price digits leading zeros are replaced by Spaces (except unity digit (C2)). In the way digit 0 sis showed as "      0.00". Decimal dot position is constant for all numbers (like at the scale display). If for any number ensured overflow than all digits including sign "SIGN" have ASCII values "F".

Przedziały czasowe używane przez wagę:

- Pomiędzy bajtami danych ( 100 (s

- Od instrukcji z komputera do odpowiedzi wagi  ( 10 ms (tu występuje 100..200 (s,

lecz nie więcej niż 1 ms).

/ Time intervals used by scale:

- Between bytes ( 100 (s

- From PC inquiry to scale answer ( 10 ms (There is recommended 100..200 (s, but no more then 1 ms). /

Przedziały czasowe używane przez komputer lub kasę fiskalną:

- Tu wystarczy użycie 1 bitu stopu

/  Time intervals used by PC (ECR):  - There is enough use 1 stop bit. /

Opis złącza RS232 w wadze (DB9):   2 (TXD), 7 (GND), 3 (RXD)